Arduino Job2
En fonction des informations suivantes, calculer les valeurs nécessaires à la résistance pour obtenir un courant de 10 milliampères à travers la LED.
- La tension de seuil de la LED est de 2 volts
- La tension d’alimentation de l’Arduino est de 5 volts
- Le courant maximal que peut supporter la LED est de 20 milliampères
Le port de sortie de l’Arduino peut fournir une tension de 5 volts et un courant max de 40 milliampères

Based on the following information, calculate the resistor values required to obtain a current of 10 milliamps through the LED.
- The LED's threshold voltage is 2 volts
- The Arduino's supply voltage is 5 volts
- The maximum current the LED can withstand is 20 milliamps
- The Arduino's output port can supply a voltage of 5 volts and a max current of 40 milliamps

R = V / I
R = (5V -2V) / 0.02A